## Slide 1
复习
现代数字电子技术基础

## Slide 2
成绩组成
课程总成绩 = MOOC成绩(20%)+ 作业(18%) +思政(2%)+ 期末线下考试(60%)
MOOC成绩 ：单元测验(30%)+讨论(10%,有效回复10条以上满分)
+线上期中考试(30%)+线上期末考试(30%)
作业成绩：包含课堂测验、课后作业、大作业、课内实验等构成
作业分18%分配建议方案：
课后作业10%+大作业5%+课堂表现3%;
MOOC成绩注意：每次单元测验有三次答题机会取最高分；
讨论的有效回复10条以上为满分；
线上考试分为期中和期末，各只有一次答题机会。
思政成绩：思政题后期单独发给大家，以课后作业的形式布置，学生答完后上交，单独批阅计算分数。

## Slide 3
注意事项
MOOC作业时效性说明
完成测验和作业时，关注递交的截止日期，及时递交！注意，测验和作业做完后只保存不递交过了截止日期也是没有分数的，所以请大家及时递交！切记切记！

## Slide 4
第1章 数字与编码
（1）主要内容：
模拟信号与数字信号；
数字系统中的数制、码制；
不同数制间的转换；
数字系统中数的表示方法与格式。
（2）重点难点：
重点：①不同数制间的转换；
②数字系统中数的表示方法与格式。

## Slide 5
1. 2进制，10进制，16进制及相互转换；
2. 原码、反码、补码；
3. BCD码、余三码、格雷码、奇偶校验码；
第1章 数字与编码

## Slide 6
十进制数转换为二进制、十六进制数
【例】 将(59.625)D转换为二进制数。
乘基数顺序取整法
除基数反序取余法
(45.25)D 的二进制、八进制、十六进制表示 ？
= (10 1101.01)B
= (55.2)O
= (2D.4)H
练习

## Slide 7
二进制数转换为十进制、八进制、十六进制数
(111011.101)B=(111 011.101)B=(73.5)O
(111011.101)B=(0011 1011.1010)B=(3B.A)H
(111011.101)B
=1×25+1×24+1×23+0×22+1×21+1×20+1×2-1+0×2-2+1×2-3
=(59.625)D
二进制→八进制
二进制→十六进制
二进制→十进制
反过来也要会
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(A), 11(B),12(C),13(D),14(E),15(F)

## Slide 8
带符号位的二进制码
0000_0100
1111_1010
1111_1110
+
-6:
原码：1000_0110
反码：1111_1001
补码：1111_1010
+4:
原码：0000_0100
反码：0000_0100
补码：0000_0100
[4-6]补 = [4]补 + [-6]补 =
补码结果
[1111_1110]补=[1111_1101]反
=[1000_0010]原=-2
补码运算时候，两个加数的位数要一致，用稍多一点位数计算，避免结果溢出
正数 +X：原码、反码、补码均相同，符号位为0，表示方式：0_绝对值
负数 -X：符号位为1
表示方式：
原码：1 X;
反码：1 ;
补码：1
设 X = 数值的绝对值
运算时候，符号位要对齐
-11的源码：
-11的反码：
-11的补码：
练习
1 1011
1 0100
1 0101

## Slide 9
3. BCD码、余三码、格雷码、奇偶校验码；
70.4的8421BCD码
0111 0000 . 0100
练习

## Slide 10
3. BCD码、余三码、格雷码、奇偶校验码；
（1）二进制码转换成格雷码：
【例】 把二进制数1011转换成格雷码。
1 0 1 1
0
+
二进制数
格雷码
1
1
1
+
+
（2）格雷码转换成二进制码：
【例】 把格雷码0110转换成二进制数。
0 1 1 0
0
+
0
1
0
+
+
格雷码
二进制数
5的4位格雷码是？
0101
练习

## Slide 11
第2章 逻辑代数基础
（1）主要内容：
逻辑代数的运算规则；
逻辑函数表述方法；
逻辑函数的标准形式；
逻辑代数化简法、卡诺图化简法。
（2）重点难点：
重点：①逻辑函数的运算规则及表述方法；②逻辑函数的化简；
难点：逻辑函数的化简。

## Slide 12
1. 逻辑代数的基本运算；
2. 逻辑代数的运算规则；
3. 逻辑函数的标准形式；
第2章 逻辑代数基础
4. 代数化简；
5. 卡诺图化简；
对偶 * ，反演
与或非，同或，异或
常用公式
最小项之和，最大项之积
画圈规则，最大，含未圈过的，约束项x按需可0可1
圈0或者圈1
A B
1 0

## Slide 13
运用对偶规则时，同样应注意运算的优先顺序，必要时可加或减括号。
2. 逻辑代数的运算规则；
≠
练习

## Slide 14
2. 逻辑代数的运算规则；
若干常用公式
正负相对,
与全完。
可用于展开成最大项表达式

## Slide 15
3变量逻辑函数的最小项和最大项
3. 逻辑函数的标准形式；
性质

## Slide 16
尽量画大圈，但每个圈内只能含有2n(n=0,1,2,3…)个相邻项。要特别注意对边相邻性和四角相邻性。
不能遗漏。
同一方格可以被不同的圈包围，但新增圈中一定要有新的方格，否则该圈为多余。
圈尽可能大即圈内方格数尽可能多，圈的个数尽量少。
格雷码方式
这部分自己课后习题做错的可以复盘一下

## Slide 17
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 0 | 1
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | X | X | X | X
10 | 1 | 1 | X | X
AB
CD
练习

## Slide 18
第3章 逻辑门电路
（1）主要内容：
分立元件逻辑门
CMOS集成逻辑门；
TTL集成逻辑门；
集成逻辑门相关概念。
（2）重点难点：
重点：①基本逻辑门的逻辑运算与图形符号；②CMOS集成逻辑门的结构及功能。
难点：①分立元件逻辑门电路结构；②CMOS集成逻辑门的结构及功能。

## Slide 19
1. CMOS逻辑门；
2. OC/OD门、三态门；
3. 门电路的输入阻抗、传输延迟、噪声容限；
第3章 逻辑门电路

## Slide 20
1. CMOS逻辑门；
集电极开路门（OC门）
漏极开路门（OD门）
OC/OD门必须外接上拉电阻RP（将电阻的一端接于高电平称为上拉）；线与，电平转换，做驱动器
2. OC/OD门、三态门；
三态门
数据总线
F=?

## Slide 21
D | C | B | A | OUT1 | OUT
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  | 
0
0
0
0

## Slide 22
2选1多路选择器
S=0时，TG1导通，TG2截止，输出高阻状态，输出y=a;
S=1时，TG2导通，TG1截止，输出高阻状态，输出y=b;
CMOS集成逻辑门
3. CMOS传输门及其构建的逻辑门
（1）传输门的结构和性能特点
选择控制信号S
Notes: S是选择控制信号，通过一个反相器获得两个互补的控制信号，分别控制TG1和YG2两个传输门的控制端。
S=0时，TG1导通，TG2截止，输出高阻状态，输出y=a;
S=1时，TG2导通，TG1截止，输出高阻状态，输出y=b;
Y=s’a+sb 二选一多路选择器

## Slide 23
3. 门电路的输入阻抗、传输延迟、噪声容限；
若是TTL门，F2=1;
若是CMOS门，输入电平不受电阻影响，F2=0
传输延迟现象

## Slide 24
噪声容限：规定输入端所允许加入的干扰噪声的大小
高电平噪声容限VNH：允许叠加在输入高电平上的最大噪声电压；
VNH = VOH(min) - VIH(min)
低电平噪声容限VNL：允许叠加在输入低电平上的最大噪声电压
VNL = VIL(max) - VOL(max)
24/35
(2)逻辑器件的逻辑电平与噪声容限
3. 门电路的输入阻抗、传输延迟、噪声容限；

## Slide 25
第4章 组合逻辑电路的分析与设计
（1）主要内容：
组合逻辑电路分析、组合逻辑电路手工设计方法；
编码器、译码器、数据选择器与数据分配器、加法器、比较器；
可编程逻辑器件的结构与原理；
（3）重点难点：
重点：①组合逻辑电路的分析设计；②常用集成电路的分析设计；
难点：常用集成电路的分析设计。

## Slide 26
1. 组合逻辑电路的手工分析与设计；
2. 优先编码器；
3. 译码器、数据选择器；
第4章 组合逻辑电路的分析与设计
4. 加法器、数值比较器；
5. 组合电路的竞争、冒险；
译码器：74LS138
数据选择器：74LS151（8选1）
74LS153 (4选1)
半加器、全加器
电路符合要看懂，真值表，卡诺图化简
异或
同一个门的多个输入信号的有不同延迟（竞争），可能导致输出存在毛刺（冒险）

## Slide 27
最小项之和，高低位
输出Y提供了地址
变量的全部最小项
高低位
高位接线端
双4选1芯片74153也需要掌握

## Slide 28
4-9 试分析图4-60中用74LS138译码器构成的逻辑电路,写出输出端F的逻辑表达式,列出真值表,说明电路的逻辑功能。(10分)
Y4N = ?
= BAC
练习

## Slide 29
4-22用74151设计一个能实现两个1位二进制数全加器和全减器的组合逻辑电路。(20分)
M作为全加器（M=0）和全减器(M=1,A-B-C)的切换控制端口。S为全加器的本位和或全减器的本位差，CO为进位或者借位。

## Slide 30
4-18某大厅有一盏灯和分布在不同位置的4个开关(A、B、C、D)。试利用4选1数据选择器为大厅设计一个电灯开关控制逻辑电路，使得人们可以在大厅的任何一个位控制灯的亮或灭。例如:可以用A开关打开，然后用B(或C、D、A)开关熄灭。

## Slide 31
4-18某大厅有一盏灯和分布在不同位置的4个开关(A、B、C、D)。试利用4选1数据选择器为大厅设计一个电灯开关控制逻辑电路，使得人们可以在大厅的任何一个位控制灯的亮或灭。例如:可以用A开关打开，然后用B(或C、D、A)开关熄灭。

## Slide 32
用74151实现逻辑函数：F = Σ m(0,13,15)
A
B
C
D
D
1
0
0
0
0
0
0
0
F
练习

## Slide 33
解:(1)F的卡诺图
(2)选定 D 作为图记变量，F降一维.
(3)74LS151地址端 CBA = ABC.
3. 用数据选择器实现逻辑函数
数据选择器与数据分配器
注意地址高低位

## Slide 34
4-30
可编程逻辑器件的结构与原理

## Slide 35
第5章 触发器及含触发器的PLD
（1）主要内容：
触发器概述、RS触发器、D触发器、JK触发器；
不同类型触发器的相互转换。
（2）重点难点：
重点：D触发器、JK触发器的特性；
难点：触发器的波形绘制。

## Slide 36
1. 基本RS触发器；
2. D_Latch；
3. 边沿DFF、JKFF；
第5章 触发器及含触发器的PLD
4. 触发器间的转换；

## Slide 37
PRN和CLRN分别是JK触发器的异步置1端和清0端，低电平有效。
置0；置1；翻转；保持
异步置1，异步清零，保持，传递信号D

## Slide 38
CLK
F
1
1
1
Q1
Q2
1
1
Q1 | Q2 |  |  | F
状态转换图？
练习
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 39
（1）主要内容：
数字系统自动设计流程；
原理图输入法逻辑电路的设计；
用HDL表述真值表及电路设计。
（2）重点难点
重点：①原理图输入法逻辑电路的设计；
      ②用HDL表述真值表及电路设计；
难点：用HDL表述真值表及电路设计、仿真下载。
第6章组合电路时序分析与自动化设计

## Slide 40
1. 设计输入
2. 硬件描述语言
3. 综合
4. 适配
5. 仿真
6. 硬件测试
数字系统自动设计流程
第6章组合电路时序分析与自动化设计

## Slide 41
第6章组合电路时序分析与自动化设计

## Slide 42
设计一个库元件（DFF四位寄存器 ）
第6章组合电路时序分析与自动化设计
练习

## Slide 43
第6章组合电路时序分析与自动化设计
数字去抖动电路设计

## Slide 44
第7章 时序逻辑电路的分析与设计

## Slide 45
1. 时序电路的手工分析与设计；
2. 计数器；
3. 移位寄存器；
第7章 时序逻辑电路的分析与设计
4. 任意模计数器设计；
74161，74160，
同步置数，异步清零，
计数模态选择与占空比
计数器的级联
0
0
0
0
16
1
1
1
1
15
0
1
1
1
14
1
0
1
1
13
0
0
1
1
12
1
1
0
1
11
0
1
0
1
10
1
0
0
1
9
0
0
0
1
8
1
1
1
0
7
0
1
1
0
6
1
0
1
0
5
0
0
1
0
4
1
1
0
0
3
0
1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Q0
Q1
Q2
Q3
计 数 器 状 态
计数顺序
计数
生成序列
重点章节

## Slide 46
（1）驱动方程：
（2）将驱动方程代入JK触发器的特性方程，得到状态方程：
(3) 输出方程：
1. 同步时序电路分析
时序逻辑电路的手工分析方法
CLK
J
K
VCC
J
K
Q1
A
Q2
Q1
A
A
Q1
Q2
代入 J1 = K1 = 1
代入 J2 = K2 = A Q1n
J1
K1
J2
K2

## Slide 47
输入 | 现态 |  | 次态 |  | 输出
A |  |  |  |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
状态转换表
1. 同步时序电路分析
时序逻辑电路的手工分析方法
依次类推
将新状态作现态，再计算下一个次态。
将现态代入状态方程求次态：
Q1n+1 = Q1n = 1 = 0 Q2n+1 =A Q1n Q2n = 0 0 1 = 1
Z = AQ2n Q1n + AQ2n Q1n = 0 · 0 · 1 + 0 · 0 · 0 = 0
将现态代入状态方程求次态：
Q1n+1 = Q1n = 0 = 1 Q2n+1 =A Q1n Q2n = 0 0 0 = 0
Z = AQ2n Q1n + AQ2n Q1n = 0 · 0 · 0 + 0 · 0 · 0 = 0
Notes: 1、用状态转换图来描述和表达电路的逻辑功能。
2、状态转换图的特点：形象、直观，把触发器的状态转换关系及转换条件用图形表示出来。先列出状态转换表。
3、状态转换表：将输入信号和现态的所有组合状态作为输入，根据输出方程和状态方程逐行填入输出Y的值和次态的值。
47

## Slide 48
状态转换图
时序波形图
分析：
当A=0时,在时钟脉冲作用下，Q2Q1的値从00到11递增，每4个脉冲电路状态循环一次,即进行加法计数。当A=1时，在时钟脉冲作用下，Q2Q1的値从11到00递减，即进行减法计数。
功能：
加减可控两位计数器(A是加减控制信号)
每一个圆圈表示电路的一个状态
圈内的数字表示状态编码
箭头表示状态转移方向
数字表示现态的输入和输出
1. 同步时序电路分析
时序逻辑电路的手工分析方法
Notes: 1、根据状态转换表画出状态转换图：每个圈表示电路的一个状态，圈内的数字表示状态编码，箭头表示状态转移方向，箭头旁标注的数字表示现态的输入和输出。
2、波形图给出了当A为高电平和电平时在时钟脉冲CLK连续作用下寄存器状态Q2、Q1和输出Y的电压波形。观察到每次状态转换都是在CLK的下降沿发生，这是由JK触发器本身的逻辑功能决定的。
3、分析功能：此电路时应给加减可控两位计数器。当控制信号A=0时进行加法计数：在CLK作用下，Q2Q1从00到11递增，每4个脉冲电路状态循环一次。当控制信号A=1时进行减法计数：在CLK作用下，Q2Q1从11到00递减。
48

## Slide 49
驱动方程
特性方程→状态方程
输出方程
状态转换表（图）→次态卡诺图
课后习题 7-3（分析）
课后习题 7-12（设计）

## Slide 50
4. 专用集成计数器应用
计数器

## Slide 51: CT74LS161和CT74LS163
74LS161 逻辑功能示意图
74LS161
CLK
QA
QB
QC
QD
RCO
A
ENT
ENP
CLRN
LD
B
C
D
计数状态输出端,从高位到低位依次为 QD、QC、QB、QA。
进位输出端
置数数据输入端，为并行数据输入。
计数脉冲输入端，上升沿触发。
计数控制端，高电平有效。
CLRN为异步清 0 控制端，低电平有效。
LDN为同步置数控制端，低电平有效。
4. 专用集成计数器应用
计数器
RCO = QDQCQBQAENT
功能讲解

## Slide 52
74LS161
Q0
Q1
Q2
Q3
CO
D0
ENT
ENP
CLRN
LND
D1
D2
D3
CP
③ 画连线图
CLK
输出端
用异步清 0 的 74LS161 构成六进制计数器
① 用0110作为清0代码
② 反馈清 0 函数
1
1
&
×
×
×
×
计数器
练习

## Slide 53
预置数？
（3）进位反馈置数法
计数器
4. 专用集成计数器应用
A
B
C
D
ENT
ENP
CLK
QA
QB
QC
RCO
QD
74LS161
CLRN
CLK
LDN
Vcc
Q[0]
Q[1]
Q[2]
Q[3]
用ECO进位的 74LS161构成六进制计数器
练习
15-6+1=10
有效状态：10→15
0
1
0
1

## Slide 54
预置数？
（3）同步置数法
计数器
4. 专用集成计数器应用
A
B
C
D
ENT
ENP
CLK
QA
QB
QC
RCO
QD
74LS161
CLRN
CLK
LDN
Vcc
Q[0]
Q[1]
Q[2]
Q[3]
用 74LS161构成M=10，
占空比为60%的计数器
练习
有效状态：?
0
0
1
0
QD | QC | QB | QA
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
4→13

## Slide 55
【例】试用两片同步十进制计数器74LS160构成一个模为67的十进制加法计数器。
4. 专用集成计数器应用
计数器
0000
0000
0001
0110 0110 →66
0000 →0
0000
高位
低位
6
6
76
0----75
21---96
级联不会的，一定要掌握单个计数器芯片的同步置数，异步清零的操作

## Slide 56
移位脉冲输入端
右移串行数码输入端
并行数码输入端
左移串行数码输入端
工作方式控制端
S1 S0 = 00 时，保持功能。
S1 S0 = 01 时，右移功能。
S1 S0 = 10 时，左移功能。
S1 S0 = 11 时，并行置数。
并行数据输出端
异步清 0 端，低电平有效
2. 移位寄存器
寄存器和移位寄存器
（1）4位双向移位寄存器74LS194
（1）方法1：计数器+组合电路
（2）方法2：移位寄存器+组合电路
生成特定周期序列
课本 例题 7-12

## Slide 57
3. 序列信号发生器
寄存器和移位寄存器
（1）方法1：计数器+组合电路
[例] 试用计数器 74LS160 和组合逻辑电路实现 101001 序列。
1）序列长度 n=6，可以采用 74LS160 实现模 6 的计数器。
2）列出计数状态对应输出序列的状态转换表。
Notes: 57

## Slide 58
3. 序列信号发生器
寄存器和移位寄存器
（1）方法1：计数器+组合电路
[例] 试用计数器 74LS160 和组合逻辑电路实现 101001 序列。
3）采用选择器 74LS151 实现组合逻辑电路。
4）画出逻辑电路图。
A
B
C
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D7
D6
GN
Y
WN
Z
74LS151
A
B
C
D
ENT
ENP
CLK
QA
QB
QC
RCO
QD
74LS160
CLRN
CLK
LDN
Vcc
1
0
1
0
0
1
0
练习
Notes: 58

## Slide 59
3. 序列信号发生器
寄存器和移位寄存器
[例] 试用移位寄存器 74LS194 和适当门电路实现 100101 序列。
1）采用左移方式，写出序列状态真值表。
2）卡诺图化简。
（2）方法2：移位寄存器+组合电路
左移
1
1
 | x | x | x | 1
 | x | 1 | x | 0
 | 1 | x | x | x
 | x | 0 | 0 | x
DL
Q1Q0
Q3Q2
00 01 11 10
00
01
11
10
练习
Notes: 59

## Slide 60
3. 序列信号发生器
寄存器和移位寄存器
（2）方法2：移位寄存器+组合电路
[例]试用移位寄存器 74LS194 和适当门电路实现 100101 序列。
3）画出状态转换图。
主循环
左移
Notes: 60

## Slide 61
3. 序列信号发生器
寄存器和移位寄存器
（2）方法2：移位寄存器+组合电路
[例]试用移位寄存器 74LS194 和适当门电路实现 100101 序列。
4）画出逻辑电路图。
Notes: 61

## Slide 62
第8章 时序逻辑电路的自动化设计与分析

## Slide 63
1. 计数器通用设计模型；
2. 基于一般模型结构的计数器设计；
3. 状态转移图；
第8章 时序逻辑电路的自动化设计与分析

## Slide 64
第8章 时序逻辑电路的自动化设计与分析
6. 反馈清0法构成模12计数器设计讨论

## Slide 65
7. 同步加载型计数器设计讨论
第8章 时序逻辑电路的自动化设计与分析

## Slide 66
8. 异步加载型计数器设计讨论
第8章 时序逻辑电路的自动化设计与分析

## Slide 67
基于一般模型结构的计数器设计
4. 初值可预置型计数器设计
状态选择器
比较器
预置数

## Slide 68
1. ROM和RAM区别；
2. 存储器性能指标；
3. 存储器的扩展方法：位扩展、字扩展；
第9章 半导体存储器及其应用
位扩展：将各片的地址线、读写线、片选线并联即可
字扩展：增加地址线
(1)存储容量:字数(m) ×字长(n)
位(bit)、字节(Byte)、KB、MB、……
1个bit对应1个存储单元
(2)存取速度:存取时间、存储周期
课本习题 9-3
例题 9-2
确定地址线的数目
总存储单元

## Slide 69
(1)位扩展
适用于每片RAM或ROM字数够用而位数不够时.
接法：将各片的地址线、读写线、片选线并联即可.
8K ×16位
随机存取存储器
5. 存储器的扩展方法

## Slide 70
(2)字扩展
适用于每片RAM或ROM位数够用而字数不够时.
16K ×8位
需增加地址线
随机存取存储器
5. 存储器的扩展方法

## Slide 71
1. 倒T型电阻网络D/A转换器；
2. D/A转换器主要技术指标；
3. A/D转换器工作原理；
第10章 D/A与A/D转换器及其应用
4. A/D转换器主要技术指标；
10-7 习题

## Slide 72
模拟量与数字量的比例系数Ku：
模拟量与数字量的比例系数Ku：
二进制权电阻网络型D/A转换器
倒T型电阻网络D/A转换器
电压虚短：u+=u-=0
电流虚断：I+=I-=0

## Slide 73
D 111101…
A/D
A(电压或电流)
输入连续变化电压，输出为不连续的数字量.
采样－保持－量化－编码
模 / 数转换器
1. A/D工作原理

## Slide 74
1. 基本题：6题 共 40’；
题型
2. 分析题：3题共30’；
3. 设计题： 3题共30’